## Slide 1: 實驗五:NB-IoT 環境感應集中器 sensor hub
國立清華大學
All rights reserved. No part of this publication and file may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of Professor Nen-Fu Huang (E-mail: nfhuang@cs.nthu.edu.tw).
黃能富特聘教授
國立清華大學資訊工程系
E-mail: nfhuang@cs.nthu.edu.tw

## Slide 2: 大綱
材料清點
NB-IoT通訊模組(4485)
土壤溫溼度/電導度感測器
RS-485
實際應用
組裝Sensor Hub
  步驟一：組裝4485
  步驟二：底座
  步驟三：土壤溫溼度/電導度感測器
  步驟四：組合
目標 (100%)

## Slide 3: 材料清點

## Slide 4: 材料清點
材料
NB-IoT通訊模組
土壤溫溼度/電導度感測器

## Slide 5: 材料清點： NB-IoT通訊模組
4485
4485底座

## Slide 6: 材料清點：土壤感測器

## Slide 7: NB-IoT通訊模組 (4485)

## Slide 8: NB-IoT通訊模組(4485)
做為Sensor Hub的中樞，負責收集資料，並傳輸到雲端
使用NB-IoT作為通訊方式
使用太陽能板供電，並將多餘電力儲存在鋰電池裡，不用換電池
具有密封設計，能防止Sensor Hub的運作受到環境干擾

## Slide 9: NB-IoT通訊模組(4485)
太陽能充電版
NB-IoT天線
GPS天線
鋰電池
NB-IoT通訊晶片
微控制器(內建藍芽)
GPS模組
防水膠圈
底座防呆接腳

## Slide 10: NB-IoT通訊模組(4485)
規格
  LTE UE Category NB1
  3GPP NB-IoTRel-14
  Support Band: B1/B3/B5/B8/B20/B28
  Supply Voltage: 3.1 ~ 4.2V, Nominal 3.6V
  AT Command: 3GPP Rel
  Operating Temperature: -40 ~ 85℃
  Tx Output Power: 23dBm±2dB
  Rx Sensitivity: -129dBm±1dB

## Slide 11: 土壤溫溼度感測器

## Slide 12: 土壤溫溼度/電導度感測器
規格
  直流供電: 3.6~30VDC
  最大功耗:0.4w
  精準度:
    土壤濕度±3%,土壤溫度±0.5攝氏,
    土壤電導率±3%
    土壤溫度量程:-40~80攝氏
    土壤濕度量程:0%RH~100%RH
    土壤電導度量程:0-10000us/cm
  通訊方式: RS485

## Slide 13: 土壤溫溼度/電導度感測器
探針
  插進土壤感測
接頭
  連接Sensor Hub取得電源與傳輸資料

## Slide 14: RS-485
目前正式名稱為 EIA/TIA-485
2線、半雙工、平衡傳輸線
抗干擾能力強，能有較長傳輸距離
常應用在工業領域

## Slide 15: 實際應用

## Slide 16: 實際應用
田園資料感測

## Slide 17: 實際應用
作物自動化栽培

## Slide 18: 實際應用
即時感測數據顯示

## Slide 19: 實際應用
歷史感測數據顯示

## Slide 20: 實際應用
歷史感測數據顯示

## Slide 21: 組裝Sensor Hub

## Slide 22: 步驟一：組裝Sensor Hub
將底座裝上模組(有方向性)

## Slide 23: 步驟一：組裝Sensor Hub
將NB-IoT sim卡插入(有方向性)

## Slide 24: 步驟一：組裝Sensor Hub
將GPS天線插入

## Slide 25: 步驟一：組裝Sensor Hub
將太陽能板接上

## Slide 26: 步驟一：組裝Sensor Hub
將電池插入

## Slide 27: 步驟一：組裝Sensor Hub
將NB-IoT天線插入

## Slide 28: 步驟一：組裝Sensor Hub
將外殼套上

## Slide 29: 步驟二：底座
底座上有7根線，分別為:
  紫色 RS-485 B
  灰色 RS-485 A
  橙色 RX
  棕色 TX
  黑色 GND
  紅色 VIN(5V充電)
  白色 OUT(5V)

## Slide 30: 步驟三：土壤溫溼度/電導度感測器
底座上有5根線，分別為:
  紅色 VIN
  黑色 GND
  白色 A
  黃色 B
  綠色 接地

## Slide 31: 步驟四：組合
請將前兩步驟之定義了解後進行組裝，組裝完後請勿插電，請助教檢查完後確認無誤方可插電。

## Slide 32: 再次提醒
此次實驗後請將所有材料拆開並裝回防靜電袋(灰袋)/盒子繳回給助教。
請在 21:15 前完成實驗，並開始回復材料，清點後繳回。

## Slide 33: 目標(100%): 請依照前幾周所教完成本Lab
完成 Sensor Hub組裝
  使用NB-IoT通訊模組將土壤溫溼度感應器的資料傳上MQTT。
  使用平台接收資料並顯示Sensor Hub之感測資料。

## Slide 34: THE END