## Slide 1: 穿戴式感應器與智慧校園創新應用設計開發
NB-IoT通訊協定及應用系統
種子教師培訓課程
All rights reserved. No part of this publication and file may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of Professor Nen-Fu Huang (E-mail: nfhuang@cs.nthu.edu.tw).
​
黃能富特聘教授 ​
國立清華大學資訊工程系​
E-mail: nfhuang@cs.nthu.edu.tw

## Slide 2: Outline
安裝課程所需工具
智慧校園平台使用介紹
穿戴式感應器參數設定
校園創新應用範例

## Slide 3: 安裝課程所需工具

## Slide 4: Postman
Postman 是一個可以模擬 HTTP Request 的工具
能夠快速使用的 API 來取得正確的請求資料
HTTP Method: GET、POST 、 PUT 、 DELETE

## Slide 5: 下載Postman
網址：https://www.getpostman.com/downloads
選擇符合電腦作業的版本下載

## Slide 6: APP下載/使用（1/4）
Google Play下載「nRF Toolbox for BLE」
App Store下載「nRF Toolbox」
點選「安裝」

## Slide 7: APP下載/使用(2/4)
點選「UART」
點選「CONNECT」

## Slide 8: APP下載/使用(3/4)
根據藍芽MacAddr選取「MDevice」，以建立連線
macaddr=95bec65c

## Slide 9: APP下載/使用(4/4)
向右滑動開啟Console（輸入Command）
Console中輸入Command/送出Command

## Slide 10: 智慧校園平台使用介紹

## Slide 11: 架構
感應器
三軸
基地台
Gemtek
MQTT Broker
MQTT.fx
平台
campus.kits.tw
GPS
溫溼度

## Slide 12: campus.kits.tw/login
登入頁面輸入電子信箱、密碼進行登入

## Slide 13: 註冊頁面 – 學生
需輸入教師名稱來提供感應器審查
請使用學生身分登入
教師名稱請選擇 種子教師2020
Notes: 提醒學員都用學生的身分登入
教師名稱選擇

## Slide 14: 成功登入 – 學生
校園地圖
導覽列
  我的感應器
  感應器申請
  申請結果
  變更帳戶資訊

## Slide 15: 感應器申請 ( 1/5 )
學生需先向管理員申請感應器
  點選「感應器申請」

## Slide 16: 感應器申請 ( 2/5 )
學生需先向管理員申請感應器
  填入場域：種子教師場域
  填入子場域：種子教師子場域
  傳輸技術：NB
  感應器名稱：第幾組-感應器應用(ex:第0組-天氣站)
  macaddr：透過NRF ToolBox搜尋(共8碼英文小寫)

## Slide 17: 感應器申請 ( 3/5 )
學生需先向管理員申請感應器
  將紅標放置在感應器位置上

## Slide 18: 感應器申請 ( 4/5 )
查看申請結果
  點選「申請結果」
  即可查看所有申請的結果
  結果可能為審查通過、審查中、審查拒絕

## Slide 19: 感應器申請 ( 5/5 )
查看我的感應器，即可觀察各式報表資料

## Slide 20: 感應器報表(一般)( 1/6 )
我的感應器頁面
  點選黃色按鈕 「報表」
  即可看到 下方報表

## Slide 21: 感應器報表(一般)( 2/6 )
報表頁面
  設定時間區間
  選取時間範圍
  提交時間

## Slide 22: 感應器報表(一般)( 3/6 )
報表一
  使用頻率(單位：次數)
  氣壓值(單位：百帕)

## Slide 23: 感應器報表(一般)( 4/6 )
報表二
  溫度值(單位：攝氏)
  相對溼度(單位：百分比)

## Slide 24: 感應器報表(一般)( 5/6 )
報表三
  感應器電壓值(電池電量) (單位：電量百分比)

## Slide 25: 感應器報表(一般)( 6/6 )
報表四
  感應器資料顯示於Google Map上
  顯示位置路徑圖

## Slide 26: 感應器報表(三軸)( 1/4 )
我的感應器頁面
  點選灰色按鈕 「三軸」
  即可看到 下方報表

## Slide 27: 感應器報表(三軸)( 2/4 )
報表頁面
  設定時間區間
  選取時間範圍
  提交時間

## Slide 28: 感應器報表(三軸)( 3/4 )
報表一
  X軸、Y軸、Z軸(單位：G)
  總和值(三軸強度總和)

## Slide 29: 感應器報表(三軸)( 4/4 )
報表二
  若同時開啟三軸感測器與GPS，即可蒐集感應器震動時的位置

## Slide 30: API OAuth- 取得 Token(1/4)
打開POSTMAN
  選擇POST Method
  輸入https://campus.kits.tw/api/get/token
  Body->form-data
  輸入您的Email
  輸入您的Password
Token API
email
password

## Slide 31: API OAuth-取得 Token(2/4)
平台回覆資料
  Json 格式
  Success
  Token(記得要保存好，用API取資料都需要它)

## Slide 32: API OAuth-取得 Data(3/4)
使用Token去取得資料
  POST method
  Authorization: Bearer <AccessToken>
  Accept: application/json
  date_filter=2019-11-16 14:20:21 +-+ 2019-11-17 09:08:07

## Slide 33: API 參數介紹(4/4)
URL | https://campus.kits.tw/api/get/data/aa16af14
說明 | 可以取得MacAddress為aa16af14的全部資料
URL | https://campus.kits.tw/api/get/data/aa16af14?date_filter=2019-11-13 +-+ 2019-11-14
說明 | 可以取得MacAddress為aa16af14的數據，並以「日」作為最小篩選條件
URL | https://campus.kits.tw/api/get/data/aa16af14?date_filter=2019-11-16 14:20:21 +-+ 2019-11-17 09:08:07
說明 | 可以取得MacAddress為aa16af14的數據，並以「秒」作為最小篩選條件

## Slide 34: 穿戴式感應器參數設定

## Slide 35: 查詢剩餘電力(電壓)
感測器在運作時，會定時回報剩餘電力(電壓)
除了可在平台上面查詢剩餘電力(電壓)之外，使用者也可以透過藍芽介面，直接從感測器取得。
  bat
回覆
  34.5% (3.61 V)
  I: CMD received
根據實際狀況的不同
  回覆可能會有差異

## Slide 36: 查詢版本資訊
因版本不同，某些指令的使用可能會受到限制。
可使用以下指令查詢版本資訊
  ver
回覆
  3.0.29-Oct 24 2019
  Built at 14:37:17
  (Production build)

## Slide 37: 查詢可用指令
因版本不同，某些指令的使用可能會受到限制。
可使用以下指令查詢可用指令
  help
  金魚腦指令
回覆
  (目前版本所有可用的指令)

## Slide 38: 查詢目前溫溼度氣壓
使用者可以直接對感測器下達指令，取得目前溫、溼度、氣壓…等資料。
可使用以下指令查詢可用指令
  bme280
回覆
  I: T= 25.40 (溫度，攝氏度)
  I: H= 58.50 (濕度，%)
  I: P=100623 (氣壓，Pa)

## Slide 39: 敏感度設定
敏感度數值範圍為1~127；單位 15.75 mg.
數值愈低對於震動愈敏感，數值愈高不敏感。
EX. 設定偵測到超過157.5 mg的加速度，才算是震動
  sn 10

## Slide 40: 震動計時器設定
震動計時器用來規範兩次震動資料傳輸的最短間隔。
並非每次震動都需要回報。
  若每次偵測都回報，使用上可能會相當耗電。
  此功能最主要的目的是為了延長電池壽命。
單位為秒，範圍 0 ~ 14400。
範例:
  timer 600
  timer off
  timer 0

## Slide 41: 溫溼度氣壓回報間隔設定
感測器可偵測環境的溫、溼度及氣壓。
可以對感測器下達命令，定時回報溫溼度及氣壓讀數。
單位為秒，範圍 8 ~ 14400。
範例:
  temp 1200
  temp off

## Slide 42: GPS定位回報間隔設定
感測器具有GPS晶片，可以定位目前所在位置並回報。
透過藍芽界面對感測器下指令，可以開啟、關閉GPS功能或回報間隔。
單位為秒，範圍 8 ~ 14400。
範例:
  gps-interval 30
  gps-stop

## Slide 43: GPS定位回報間隔設定
感測器具有GPS晶片，可以定位目前所在位置並回報。
透過藍芽界面對感測器下指令，可以開啟、關閉GPS功能或回報間隔。
單位為秒，範圍 8 ~ 14400。
範例:
  gps-interval 30
  gps-stop

## Slide 44: 電壓回報間隔設定
感測器也有定時回報電壓的功能。
使用者可以自行決定電壓回報時間的間隔、或關閉功能。
單位為秒，範圍 8 ~ 14400。
範例:
  bat 1200
  bat off

## Slide 45: 校園創新應用範例

## Slide 46: (一)乾洗手機使用管理系統
數據採集方法
三軸加速器：
  由於對象為感應式乾洗手機，因此震動可視為正在使用。
GPS：
  乾洗手機不會移動，故不需要。

## Slide 47: (一)乾洗手機使用管理系統
Android APP - 每天使用次數折線圖與剩餘用量

## Slide 48: (一)乾洗手機使用管理系統
Android APP - 各時段使用次數長條圖

## Slide 49: (一)乾洗手機使用管理系統
Android APP - 原始數據查詢

## Slide 50: (一)乾洗手機使用管理系統
網頁首頁

## Slide 51: (一)乾洗手機使用管理系統
每天使用次數折線圖與剩餘用量

## Slide 52: (一)乾洗手機使用管理系統
各時段使用次數長條圖

## Slide 53: (一)乾洗手機使用管理系統
各日各時段使用次數長條圖

## Slide 54: (一)乾洗手機使用管理系統
影片展示

## Slide 55: (一)乾洗手機使用管理系統
可延伸用途

## Slide 56: (二)宿舍浴室使用管理系統
總共會偵測六間浴室，每間浴室使用一組mac address，而一個浴缸代表一間浴室，假設那間浴室無人使用時，小豬不會從浴缸中冒出來，而有人使用時，小豬會從浴缸中冒出來。此時，我們會改變上次使用時間。

## Slide 57: (三)籃球場使用管理系統
籃球場數據蒐集（利用LoRa傳輸）
使用三軸加速度器，進行震動感知
數據分析功能展示

## Slide 58: (三)籃球場使用管理系統
網頁呈現

## Slide 59: (三)籃球場使用管理系統
數據分析功能展示，透過兩兩張圖的比較得知：
  第三場地(左)，使⽤用⾼高峰期為早上9點、午後時段，還有晚 上時段。
  第四場地(右)，使⽤用⾼高峰期為早上九點至晚上八點

## Slide 60: (四)駐警隊巡邏範圍監測管理系統
與駐警隊合作，將LoRa感測器安裝在駐警隊的巡邏車上，藉由長期的觀察，來了解校園內哪裡是巡邏死角。再將數據經過一些處理後給駐警隊參考。建立學生與校方的溝通橋樑。

## Slide 61: (四)駐警隊巡邏範圍監測管理系統
學生創意成果展示

## Slide 62: The End