## Slide 1: 實驗三：NB-IoT 雙向控制智慧溫室實習
國立清華大學
物聯網實習課程
All rights reserved. No part of this publication and file may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of Professor Nen-Fu Huang (E-mail: nfhuang@cs.nthu.edu.tw).
黃能富特聘教授
國立清華大學資訊工程系
E-mail: nfhuang@cs.nthu.edu.tw

## Slide 2: 大綱
材料清點
原理與構造
實驗

## Slide 3: 材料清點
材料
NB-IoT 模組 4553 + 天線
土壤濕度感應器
光線感應器
杜邦線、排針
風扇 , 螺絲組(螺絲*4+螺帽*4)
馬達、水管、滴灌分接頭
LED 燈條、燈條轉接頭
繼電器、銅柱(*12)
電源供應模組、電源供應器
溫室本體
壓克力板

## Slide 4: 材料清點： 4553 & 天線
4553
天線

## Slide 5: 材料清點：土壤溼度感測器

## Slide 6: 材料清點：光線感測器

## Slide 7: 材料清點：風扇 & 螺絲組

## Slide 8: 材料清點：馬達、水管、滴灌分接頭

## Slide 9: 材料清點：LED 燈條&燈條轉接頭

## Slide 10: 材料清點：繼電器&銅柱

## Slide 11: 材料清點：電源供應模組&電源供應器
電源供應模組
電源供應器

## Slide 12: 材料清點: 溫室本體

## Slide 13: 材料清點: 壓克力板
撕開膜後

## Slide 14: 大綱
材料清點
原理與構造
  電源供應模組
  繼電器
  土壤溼度感測器
  光線感測器
實驗

## Slide 15: 電源供應模組
電源供應器
3V3輸出
5V輸出
12V輸出(此次實驗供給LED燈條跟風扇)
對應的GND

## Slide 16: 繼電器(Relay)的原理
繼電器的主要功能是要讓小電力可以驅動大電力，並作為開關使用
什麼意思呢？

## Slide 17: 繼電器(Relay)的原理
而繼電器做的事情，就是把我們輸入的訊號當作開關的依據（比如說，當我給高電位的時候，讓電路關閉，燈泡就會亮）
這樣我們就可以用程式來控制開關，而不是用手切換
4553 GPIO

## Slide 18: 繼電器(Relay)的構造
繼電器構造（參考用）

## Slide 19: 繼電器(Relay)的構造
主要構造有NO, NC, COM, Input
COM：公共端
NO：常開，平時為斷路，繼電器開啟時與COM相接
NC：常閉，平時與COM為通路，繼電器開啟時斷路
Input：控制開關
  可為高電位或低電位觸發
  本次提供的繼電器為低電位觸發

## Slide 20: 繼電器(Relay)的構造
Normally Closed(NC)
Common(COM)
Normally Open(NO)
接地
電源輸入
Input

## Slide 21: 土壤溼度感測器
比較器 LM393
工作電壓3.3V-5V

## Slide 22: 光線感測器
Operating voltage | 3~5V
Operating current | 0.5~3 mA
Response time | 20-30 milliseconds
Peak Wavelength | 540 nm
The resistance of photo-resistor decreases when the intensity of light increases
A dual Op-Amp chip LM358 on board produces voltage corresponding to intensity of light(i.e. based on resistance value)
The output signal is analog value, the brighter the light is, the larger the value.

## Slide 23: 馬達

## Slide 24: NB-IoT模組
翻面可看到各腳位說明
以正面觀看之各腳位
GPS_TXD | GPS_RXD
MAIN_TXD | MAIN_RXD
NRF_TX | CH_RX | CH_TX | NRF_RX
NC | DBG_TXD | DBG_RXD | NC
V33_RF | EGPS_TXD | EGPS_RXD | GND
ESWDCLK | ENRF_TX | ENRF_RX | SWDCLK
ESWDCLK | CH_RX | CH_TX | SWDIO
GND | EDBG_TXD | EDBG_RXD | V33_RF
GPS天線接頭
NB-IoT天線接頭
SIM卡接頭
TD2115M

## Slide 25: 大綱
材料清點
原理與構造
實驗
  組裝智慧溫室

## Slide 26: 實驗一 (30%)
組裝智慧溫室
  步驟一：組裝溫室
  步驟二：風扇
  步驟三：繼電器與LED
  步驟四：LED與風扇線路佈置
  步驟五：4553 線路佈置

## Slide 27: 步驟一：建造合適的實驗環境
本課程提供的壓克力板

## Slide 28: 步驟一：組裝溫室
扳開溫室屋頂的卡鎖

## Slide 29: 步驟一：組裝溫室
拉出原本（最初組裝）的壓克力板

## Slide 30: 步驟一：組裝溫室
放入本課程所提供的壓克力

## Slide 31: 步驟一：組裝溫室
扳回卡鎖，並注意不要讓他鬆脫

## Slide 32: 步驟二：繼電器
先將一個銅柱用手抵在壓克力板下方

## Slide 33: 步驟二：繼電器
再拿起一個銅柱，由上方鎖緊

## Slide 34: 步驟三：風扇線路佈置
將風扇放在圓形洞口
注意：風扇要放在整個溫室的外側，有字的那面朝溫室內側，而電線要在溫室外側

## Slide 35: 步驟三：風扇線路佈置
將風扇鎖上洞口，最好先將對角線的孔用螺絲與螺帽固定。

## Slide 36: 步驟三：風扇線路佈置
正極(紅線)接公對母杜邦線，負極(黑線)接公對公杜邦線。

## Slide 37: 步驟三：風扇線路佈置
繼電器
風扇
PDM
-
+
GND
DC-IN
NO
COM
電源供應器

## Slide 38: 步驟四：LED 線路佈置
取出LED 燈條，並把雙面膠撕開一部份，打開LED燈條轉換頭，將LED燈條扣入，如圖所示

## Slide 39: 步驟四：LED 線路佈置
繼電器
LED
PDM
-
+
GND
DC-IN
NO
COM
電源供應器

## Slide 40: 步驟五：光線感測器 線路佈置
光線感測器
4553
SIG
P0_30
3.3V
0.0V
VCC
GND

## Slide 41: 步驟六：4553 線路佈置
Power
  USB_5V
Internal
  MAIN_TXD--NRF_RX
  MAIN_RXD--NRF_TX
GPIO
  P0_22：風扇
  P0_23：LED 燈條
  P0_24：馬達
Analog Input
  P0_30：光線感測器
  P0_31：土壤溼度感測器
背面

## Slide 42: 還有這些…
馬達
土壤溼度感測器

## Slide 43: 推薦電源
繼電器：5V
土壤溼度感測器：3.3V
光線感測器：3.3V
4553：5V
澆水馬達：5V
風扇：12V
LED燈條：12V

## Slide 44: 組裝完成

## Slide 45: 目標一(25%)
在MQTT.FX 中訂閱：
NBIOT-GW/UL/0E9BB7DFF8C6
NBIOT-GW/DL/00000e9bb7dff8c6
在MQTT.FX 中發布：
看到對應回傳data：

## Slide 46: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 47: 智慧農業物聯網平台介紹
網址: http://nthu-smart-farming.kits.tw:8000/
點選右上方「登入」

## Slide 48: 智慧農業物聯網平台介紹
點選下方「Create Account」註冊新帳號

## Slide 49: 智慧農業物聯網平台介紹
依照指示完成註冊程序

## Slide 50: 智慧農業物聯網平台介紹
使用剛剛註冊的帳號密碼登入

## Slide 51: 智慧農業物聯網平台介紹
登入成功，進入平台
  新增/刪除項目
  場域空間
  邏輯控制
  數據分析
  日誌系統
  使用者設定

## Slide 52: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 53: 新增場域
點選「新增/刪除項目」展開清單
點選「新增場域」建立新場域
輸入「場域名稱」和「場域地址」
點選「Add」加入新場域

## Slide 54: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 55: 新增感測器群組
點選「新增/刪除項目」展開清單
點選「新增感測器群組」建立新群組
輸入「感測器群組名稱」
「MacAddress」請輸入4553的MacAddr
「建制於場域」選剛剛建立的場域
點選「Add」建立新群組
※場域若未出現請案F5重新整理頁面

## Slide 56: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 57: 新增感測器
點選「場域空間」展開清單
點選「溫室」進入場域頁面
點選「智慧溫室1」進入群組頁面

## Slide 58: 新增感測器
點選「+ 新增感應器」增加感應器
「感測器種類」選擇「空氣溫度」
點選「Commit」建立新感應器

## Slide 59: 新增感測器
重複前頁步驟建立「空氣濕度」「土壤濕度」「氣壓」「光照度」

## Slide 60: 新增感測器
群組頁面可顯示歷史資料，也可將資料匯出成Excel檔供分析使用

## Slide 61: 目標二(25%)
請向助教確認能成功顯示數據

## Slide 62: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 63: 新增控制器
點選「新增/刪除項目」展開清單
點選「新增控制器」建立控制項目

## Slide 64: 新增控制器
輸入「控制器名稱」
場域選擇「溫室」
傳輸協議選「NBIOT-GW…」
「macAddr」請輸入4553的
「控制器種類」選「光照」
「控制器Channel 」維持為0
案「Add」建立控制器

## Slide 65: 新增控制器
重複步驟建立「澆水」和「風扇」(差在「控制器種類」)

## Slide 66: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 67: 控制器設定
點選「邏輯控制」展開清單
點選「溫室」進入控制器頁面

## Slide 68: 控制器設定
點選「邏輯控制」展開清單
點選「溫室」進入控制器頁面

## Slide 69: 控制器設定
點選控制器(ex燈光)進入控制中心
  自動控制開關
  手動控制開關
  時間控制開關

## Slide 70: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 71: 手動控制開關
點選「手動控制開關」按鈕展開設定
輸入「啟動時間」
按下「確定」發送指令

## Slide 72: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 73: 時間控制開關
點選「時間控制開關」按鈕展開設定
按下「新增時間」
設定開啟時間
按下「確定」送出時間表

## Slide 74: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 75: 自動控制開關
點選右邊「規則設定」按鈕
按下「新增規則組」
設定「啟動時間」

## Slide 76: 自動控制開關
按下「新增規則」的下拉按鈕
選擇啟動條件
設定啟動條件
按下「確定」送出設定

## Slide 77: 自動控制開關
按下右邊「開關設定」回到開關頁面
打開「自動控制開關」啟用規則

## Slide 78: 目標三(25%)
請向助教確認能成功控制 燈光 風扇 抽水馬達

## Slide 79: 大綱
智慧農業物聯網平台介紹
  新增場域
  新增感測器群組
  新增感測器
  新增控制器
  控制器設定
  手動控制開關
  時間控制開關
  自動控制開關
  數據分析

## Slide 80: 數據分析
點選「數據分析」展開清單
點選「溫室」進入比較頁面
點選「兩種感測器數據比較」

## Slide 81: 數據分析
點選「數據分析」展開清單
點選「溫室」進入比較頁面
點選「兩種感測器數據比較」

## Slide 82: 數據分析
選取兩種溫室上傳的數據
點選「確定」

## Slide 83: 數據分析
選取「智慧溫室」
點選「開始比較」

## Slide 84: 數據分析
可以比較數據間之相關性，分析作物生長環境

## Slide 85: 目標四(25%)
請向助教確認能進行數據比較

## Slide 86: The End
https://www.3gpp.org/ftp/Information/presentations
https://www.qualcomm.com/system/files/document/files/leading_the_lte_iot_evolution_to_connect_the_massive_iot_0.pdf