## Slide 1: 電子儀表入門
講解:Tyler

## Slide 2: 講解流程
簡易DIP零件種類講解 30分~1小時
中場休息
基礎電子工具講解與操作 30分~1小時

## Slide 3: 何謂DIP零件
需要插洞焊接的零件
可參考萬用板或著麵包板

## Slide 4: 基礎零件
電阻
電容
二極體
整流器
電晶體

## Slide 5: 基礎零件
比較器
變壓器
保險絲
繼電器

## Slide 6: 一般電阻
電壓越高 電流越大 越容易發熱 阻值固定
簡易限制電流量
電壓分配
選用注意事項
  發熱功率 瓦特數
  電流大小 電壓/電阻
  電壓場合
哪裡可發現? 到處都是!

## Slide 8: 水泥電阻
能承受自身發熱高燙 可當作發熱源使用
特性同一般電阻 但誤差值極高 10~20%
很少出現在生活中 幾乎找不到

## Slide 9: 可變電阻
同電阻特性
可任意分配額定內阻值
承受功率很低約1/8瓦特 不可當電阻限流使用
主功能用於分配電壓較多
有調整的地方 就可能有它

## Slide 10: 光敏電阻
隨光線亮暗改變阻值
大部分是越亮阻值越低
可與電阻串聯做分壓 隨光線改變阻值 進而改變電壓分配比例
可在光控電路中發現

## Slide 11: 熱敏電阻
同光敏電阻 只是對熱源反應
有正溫度跟負溫度兩種
  加熱阻值上升 是正溫度 PTC
  加熱反之下降 是負溫度 NTC
可在桌機電供裡頭發現

## Slide 12: 一般二極體
一般二極體
  只容許一個方向通過
  順向打通時會根據電流損失部分電壓
  逆向耐壓很高 大都100V以上
電源供應器一定出現

## Slide 13: 稽納二極體 或稱穩壓二極體
順向操作與一般二極體無異
一定條件逆向操作時會打通並且損失零件標示的電壓
手機電池充電座或音響電子可找到

## Slide 14: 發光二極體 LED
產生特定光波長
打通時損失電壓
  紅色LED：2.1 - 2.6V
  綠色LED：3.3 - 3.9V
  藍色LED：3.2 - 4.0V
  白色LED：3.1 - 4.0V
紅綠光到處都有 黃藍光較稀有

## Slide 15: 橋式整流器
自動分離正負電
內部可看作四個二極體組成的電路
電源供應器裏頭一定出現

## Slide 16: 電解電容
電解電容
  容值很大1u~6800uF
  能大幅度穩定電力
  大部分有正負極性
  若接反的話??
可在音響電子或電源供應器中找到

## Slide 17: 陶瓷電容
容值一般很小
濾掉高頻雜波
一般裝在電解電容及穩壓器旁邊

## Slide 18: 麥拉電容 塑膠電容
高耐壓150V~630V
容值與陶瓷電容一樣小
捕蚊拍內可發現(?

## Slide 19: BJT電晶體
可看作電流控制閥門 小流量控制大流量
有一定的倍率控制
也有二極體部分特性 控制線會損失部分電壓 0.5~0.7V
兩種類型
  NPN - B流向E 控制C->E流量
  PNP - E流向B 控制E->C流量
很常見

## Slide 20: 其他電晶體
達零頓 可看作 兩個BJT電晶體組合
FET 壓控電晶體
MOSFET 壓控電晶體
IGBT= 壓控電晶體+BJT

## Slide 21: 傳統變壓器
以矽鋼片+線圈做電磁感應轉換電壓
常見的有三種類型
  一般 – 單電源
  中心抽頭 – 音響或儀表用
  多段 – 電源供應器
哪裡有電 哪裡就可能有它

## Slide 22: 保險絲
名符其實 就是保險用途
參數大過其規範的設定時 會自行斷開 以各種方式
保護類型有電流 溫度等
絕大部分電源裏頭都能找到

## Slide 23: 繼電器
經典的電磁控制開關
接點
  有ABC三種 常見為C型
  大都能承受250ACV
  重點是容許電流
啟動線圈
  使用電壓DC2.8V~AC220V
  少部分有正負極性
可在控制模組或高級音響電子裏頭找到

## Slide 24: 比較器
名符其實 就是比較兩種線性參數後 再輸出結果
亦或可看做電壓比較器 有兩個輸入端 + -

## Slide 25: 比較器
運作原理
  +端電壓高過-端 例如4.2V(+) > 3.3V(-) 則持續增加輸出接近 VCC
  +端電壓低於-端 例如4.2V(+) < 4.8V(-) 則持續減少輸出接近 VEE
  如果絕對等於呢? 則輸出 (VCC + VEE)/2 但該輸入條件在自然界幾乎不可能 因為任何的電氣參數 都會因為溫度 濕度 電波雜訊 甚至風吹一下 無時無刻的在變化
  正確的特性是 (+端) 減 (–端) 的電壓差 乘上 放大係數 (詳情請看datasheet) 加上(VCC+VEE)/2
可在喇叭擴音機找到

## Slide 26: 比較器使用範例 光控電路

## Slide 27: 中場休息

## Slide 28: 基礎電子工具
三用電錶
電烙鐵+小五金
電源供應器

## Slide 29: 三用電錶
依錶頭分類
  數位式 精度較高 沒電池不能用
  指針式 精度較差 沒電池還能量測電壓電流
切換盤或半自動切換盤
皆有紅黑探測棒

## Slide 30: 三種可量測參數
電壓檔
  交流 0.0~600.0V
  直流 0.000~600.0V
電流檔
  直流 0.000000~0.2A
歐姆檔
  阻值 0~20000000.00歐姆
  二極體檔 (有極小電流輸出)
  蜂鳴檔 (通路偵測)

## Slide 31: 進階可量測參數
電容值
頻率
電晶體放大倍率
LED測試

## Slide 32: 電錶使用前準備
指針電表
  先觀看指針是否正確歸零 沒有則需要調整指針彈簧
  轉至歐姆檔最低檔位 兩探棒短路 指針是否指到0 沒有則調旁邊的歐姆校正旋紐
數位電表
  轉至歐姆檔最低檔位 兩探棒短路 觀看目前數值多少並且記錄下來 之後1小時內氣溫不變的情況下 所有量測1K以下的阻值都要減去該值才是正確的電阻數值

## Slide 33: 電錶使用前準備
量測電壓
  不確定的範圍就先從高壓檔位開始
量測電流
  不確定的流量就先從大電流檔開始
量測電阻
  請再三確認是否斷電 殘餘電力排光 要在完全沒電的情況下量測
  而另外再沒有電路圖的情況為了避免電阻等效並聯的影響 請先分離電阻其中一隻腳 再量測才正確
在量測參數前 請再三確認量測的檔位是否為正確的檔位 切忌 勿用歐姆檔量測電壓或電流

## Slide 34: 三用電錶其他操作
追線判斷 短路或斷線 保險絲正常與否
一般二極體好壞判斷
LED測試 並判斷陽極陰極
簡易判斷NPN PNP 電晶體 與BCE腳判別
進階判斷MOSFET好壞 (看機型)
判斷變壓器高低壓端與絕緣層度

## Slide 35: 電烙鐵
一般型 依使用場合挑選
  30W DIP元件與細電線(3mm以下)
  40W 音響工程
  60W 工控粗配線或實心銅線(5.5mm)
調控型
  多段 30W<->150W
  無段 200~460度C

## Slide 36: 烙鐵頭
根據不同的頭型 有不同的焊接場合
  http://www.chen-shuo.com/hakko_list_6-1.htm

## Slide 37: 焊錫
絕對不要去大賣場買 請向專業的店家購買
錫線越細越貴 視情況考量粗細使用習慣
焊錫有幾種類型
  一般為46比例的鉛錫 正確的說法是37%的鉛+63%的錫
  音響或訊號用的銀錫 但多少還是有鉛成分 除了有RoHS認證 (更貴
  無鉛錫 大都為了通過歐盟規範 才使用 熔點高較難焊接 但比較不傷人體與環境 買之前記的要RoHS認證書

## Slide 38: DIP零件焊接參數
一般正常品質的錫料 都有內藏松香或助銲劑在裏頭
調溫烙鐵可以設定在250~350度C之間
一般烙鐵則25~30W則等其加熱一兩分鐘 即可

## Slide 39: 焊接方式
零件先固定
  膠帶
  折腳
  黏膠
再次確認烙鐵是否正常 例:不發熱 過溫 斷線 烙鐵頭是鬆的! Etc…
烙鐵頭點壓住焊點 不是零件腳!!
銲錫往烙鐵頭與焊點中間送錫
適量送錫 順便觀察焊錫是否自己”爬”過去
移開錫料 移開烙鐵 待其3~5秒冷卻固定 功率溫度越高等待的時間越長

## Slide 40: 焊接方式
以上步驟盡量維持在10秒內完成
不可超過半分鐘持續加熱 很可能燙壞零件
非常推薦在家裡拿洞洞板練習焊接 一天練1000個點就好(?

## Slide 41: 焊接小技巧
兩點黏在一起 如果空間允許可以使用烙鐵頭整個測面 同時加熱兩點銲錫 讓焊錫爬上烙鐵 在移開烙鐵把部分焊錫拖走 重複幾次直到兩點分離
沒有手送錫時 可以先把焊錫扳折向上 用烙鐵融一點銲錫黏附在烙鐵上像水滴般 點在焊點上
在不用固定膠帶 也不想折腳的情況下 可用同上的做法 用焊錫固定零件上去

## Slide 42: 烙鐵頭清潔方式
找一塊海綿或衛生紙折起來 沾水弄到半濕即可
拿一點銲錫均勻融在髒掉的烙鐵頭上
輕壓在海綿或衛生紙上 拖移轉動 把上頭的錫渣連同融錫甩在海棉上
重複2~3次 若還是很髒 再重複上敘步驟

## Slide 43: 烙鐵頭壽命判斷
先把烙鐵頭弄到極為乾淨
融錫上去觀察 如果像水珠般滾落不著錫 代表該點合金電鍍層已經耗損 可以盡量避免使用這點或面焊接
如果耗損面已占了半個焊接面 就該考慮換一支新的落鐵頭或者使用焊油硬操下去
注意 太早使用焊油會加速電鍍層磨耗 = 提早換烙鐵頭

## Slide 44: 助銲劑-焊油 使用場合
零件放置空氣中太久 半年以上針腳氧化非常難著錫
焊點銅箔氧化 焊錫像水珠般跑掉
以上兩者大都可用砂紙或刀片刮除解決
焊油遇上高溫後會與附近的氧化物搶氧原子 把金屬氧化物部分還原成金屬 使焊錫容易著附上
使用焊油後務必做清潔的動作 烙鐵就用烙鐵清潔的方式 電路板就用去漬油洗掉 避免焊油在常溫下會強力氧化金屬跟腐蝕

## Slide 45: 如何更換烙鐵頭
極重要 請先確定烙鐵種類與型號
常見烙鐵頭形式
  柱狀
  套筒
  電熱絲

## Slide 46: 焊接完後續與清潔
把多餘的針腳剪除前 請一手捏好針腳 在一手剪除 避免金屬針彈飛 彈到電腦裡 飛到鞋子裡 射到眼睛裡 為了安全也較好整理
電錶檢查 線路是否因為很難發現的錫絲短路
松香或錫油清除 可用鑷子+棉花沾去漬油 擦除焊點附近的松香與錫渣

## Slide 47: 其他焊接工具
電子鉗-修剪針腳 電線裁減 簡易剝線
剝線鉗-就是剝電線絕緣皮(可有可無可選購??)
尖嘴鉗-零件金屬折角或者是簡易的螺帽固定
吸錫器與吸錫線 (二選一)
焊接墊 乾淨報紙或紙類或者矽膠墊
放大鏡(可有可無可選購??)
鑷子(有練鐵沙掌不用)

## Slide 48: 電源供應方式
桌上型可調電源供應器
傳統變壓器+整流器+濾波電容+升降壓壓電路
電子式變壓器 (可+升降壓電路
電池+升降壓電路
電池
USB取電線 固定5v

## Slide 49: 電源供應器面板
電壓錶頭
電流錶頭
調整旋鈕 電壓電流各一
微調旋鈕 (看機種)
定電流指示燈 C.C - constant current
定電壓指示燈 C.V - constant voltage

## Slide 50: 電源供應器操作與準備
首次啟動輸出前請先確認鱷魚電夾 沒有與什麼電路電器連接或者短路
啟動後先把電壓轉至1V附近後 把鱷魚夾短路
調整電流錶的數字 此時就是設定最大上限的電流輸出
設定完電流值之後斷開鱷魚電夾
都OK後 接著選擇模式操作

## Slide 51: 供電模式選擇操作
定電壓模式
  調整電壓旋鈕 直到設定的電壓值 接著關掉輸出或者關機
  把鱷魚夾接好要通電的線路 再三確認正負無誤後 再次輸出或開機即完成
  在電流輸出不大於設定值時 自動為定電壓模式 C.V指示燈恆亮
  負載過大導致電流大過上限電流時 會自動切為定電流模式
定電流模式
  設定好電流後 請優先把電壓鈕歸零
  由於零電壓 可以不關機直接對電路用鱷魚夾接好
  接好電路後 再三確認正負無誤後 在緩慢調整電壓輸出 直到C.C 指示燈亮起

## Slide 52: 電源供應器操作雜項
沒用的時候拿塑膠布罩好 避免灰塵與金屬雜物掉入
測試線材與鱷魚夾注意有無氧化與斷線
遇緊急狀況如著火冒煙等 優先斷電後再做搶救工作
請勿操作使用規範外的實驗 例:

## Slide 53: 電源供應器的其他應用操作
可當電池充電器使用
可當定電流源
判斷電池好壞與壽命
測試零件特性
  發熱功率
  電流電壓變化